## Slide 1: LTE小区建立故障分析

## Slide 2: 前 言
本课程聚焦于小区建立过程和机制，来分析其过程中涉及的关键参数配置与定义原则，避免软参对小区建立产生影响。同时通过小区建立流程的梳理，来达到对小区建立故障问题的分析处理能力的提升。

## Slide 3: 培训目标
学完本课程后，您应该能：
  清晰表述LTE小区的定义
  描述LTE小区建立的过程与机制
  阐述LTE小区建立过程涉及的关键参数
  能独立完成LTE小区参数规格配置

## Slide 4: 目 录
LTE小区管理概述
LTE小区建立流程
LTE小区建立关键参数

## Slide 5: 目 录
LTE小区管理概述
  1.1 LTE小区定义
  1.2 LTE小区管理场景

## Slide 6: LTE小区概述
扇区sector：物理覆盖区域
  覆盖一定地理区域的最小无线覆盖区
小区cell：逻辑资源单位
  扇区和载频组成的最小服务单位
  逻辑小区为用户提供无线业务接入
Notes: 每个扇区使用一个或多个载频（Radio carrier）完成无线覆盖，每个无线载频使用某一载波频点（Frequency）。

## Slide 7: LTE小区相关资源
建立小区需要指定其使用的设备资源
  小区扇区设备指定扇区设备、基带设备
  扇区设备资源
    将扇区和其使用的天线对应
  射频设备资源
    提供射频信号处理，即RRU/RFU/AAU
  基带设备资源
    完成小区基带数据处理，即基带板
    基带资源默认采用基带资源池方式工作
Notes: 建立扇区时，需要为扇区指定扇区使用的天线。扇区设备是一个扇区使用的天线，将扇区和这组天线对应起来。这组射频天线必须同属于这一扇区；
小区扇区设备为小区指定它使用的扇区设备以及基带设备。基带设备也可以不指定，此时小区默认建立在与所用RRU直连的基带板上。
  扇区设备通过命令ADD SECTOREQM添加；
  RRU通过命令ADD RRU和ADD RRUCHAIN添加；
  基带板由ADD BRD添加；
  为基带板指定基带设备使用命令ADD BASEBANDEQM；
小区扇区设备由ADD EUCELLSECTOREQM添加，Lampsite场景的小区扇区设备组由ADD EUSECTOREQMGROUP添加。

## Slide 8: LTE小区标识定义
Sector标识：指覆盖一定地理区域的最小无线覆盖区，物理概念上的小区，需要指定索引射频器件与通道
LocalCell标识：指基站本地标识的逻辑小区编号
Cell标识：用于与MME对接时区分标识
PhyCell标识：用于在空口标识不同小区，便于UE接入区分识别
0~17
0~255，ECGI
0~503，邻区
Notes: LocalCellId在eNodeB内自由规划，一般和SectorId相同；
CellID+eNBID+PLMN=ECGI，即eUTRAN全球唯一小区标识；
PCI需要复用，要和周围小区的PCI不同，用于切换，主要是因为基站解析PCI较容易（会先测量PCI，再测量ECGI和TAC）。

## Slide 9: 目 录
LTE小区管理概述
  1.1 LTE小区定义
  1.2 LTE小区管理场景

## Slide 10: LTE典型小区场景-普通场景
普通单小区
  扇区建立在一个射频处理单元
多载波小区
  同一扇区上建立多个频段不重叠的小区
Notes: 多载波应用于业务量快速增加的区域，应用场景主要集中在密集城区，如：会展中心、机场候机区、Shopping Mall Center、CBD区、高档住宅区等。

## Slide 11: LTE典型小区场景-射频利旧场景
RRU拆分扇区小区
  同一RRU上建立多个扇区的场景，用于RRU射频处理能力和天线收发能力不匹配的场景

## Slide 12: LTE典型小区场景-容量提升场景
RRU双拼扇区小区
  一个扇区分布在两个相同频段RRU上，用于RRU射频处理能力和天线收发能力不匹配时，以支持更大的容量
  只有支持1T1R/2T2R收发模式的RRU才可以双拼
Notes: Micro基站不支持双拼场景。

## Slide 13: LTE典型小区场景-避免干扰场景
多扇区小区
  将多个扇区合并，为一个小区服务，每个扇区有独立的RRU射频通道、天线模式和发射功率，实现对业务的精细化管理
Notes: 多扇区小区包括SFN小区、小区合并小区、多MPRU聚合小区。

## Slide 14: 目 录
LTE小区建立流程
  2.1 LTE小区状态概述
  2.2 LTE小区建立与删除
  2.3 LTE小区重配置

## Slide 15: LTE小区状态定义
2种小区激活状态×4种小区管理状态=8种状态
  小区激活状态
    激活
    去激活
  小区管理状态
    解闭塞
    高优先级闭塞
    中优先级闭塞
    低优先级闭塞
激活
解闭塞
高优先级闭塞
中优先级闭塞
低优先级闭塞
去激活

## Slide 16: LTE小区状态查询
通过LST CELL查询小区状态
  小区激活状态
  小区闭塞优先级

## Slide 17: LTE小区建立预处理
小区建立前系统检测相关资源状态要求
  基站小区未处于安全退出、小区未处于深度节能、小区有对应运营商信息
  主控板已开工
  TRM可用
  S1没有故障
  RRU未下电
  小区未建立
Notes: 主控板是否开工就是判断是否收到基站稳态事件，如果收到表示MPT开工，这个时候配置数据同步已经完成。

## Slide 18: 目 录
LTE小区建立流程
  2.1 LTE小区状态概述
  2.2 LTE小区建立与删除
  2.3 LTE小区重配置

## Slide 19: LTE小区激活流程
通过MML命令、小区审计，触发完成小区相关各子功能模块的配置，配置空口和用户接入相关的一系列参数
小区激活主要流程
  CR载频资源分配
    小区射频资源分配
      分配出RRU资源和对应的上下行通道资源
    小区基带资源分配
      分配上下行处理模块（DSP、FPGA等）和通道资源（包括CPRI、板间通道IDX2）
      顺序：基带板基带载波基带板的上下行模块/通道资源/小区实例
Notes: 三类资源主要是由于小区的Topo模式和天线模式，需要不同类型的RRU，且不同RRU类型需要不同的CB资源进行组合，从而选出最优的组合方式；
对于小区而言，是在已分配好的载频资源基础上选择基带资源。基带资源的选择顺序：基带板基带载波基带板上的上下行模块/通道资源/小区实例
  基带板选择：先建立基带载波，根据基带载波上的对应关系，按照基带板直连载波进行排序；
  基带板上下行模块：根据上行（或下行）模块的AC容器是否满足小区配置的带宽（上行和下行中最大的一个），且上行（或下行）模块的数目是否满足该基带板上所有载波资源对应的AC数目，选择模块资源满足小区所需资源的模块；
  基带板上下行端口：根据选出的基带模块，查看该基带模块对应端口是否存在剩余的AC容器资源和AC数目。然后再根据剩余的资源是否满足基带板上模块资源所需。

## Slide 20: LTE小区激活流程(续)
  CR载频配置激活
    发送小区CR配置信息，告知主控中心小区的主基带板与对应的射频资源信息
    获取载波时延信息
  RRU配置
    发送CR配置告知给小区对应的射频资源进行配置
  BBI配置
    基带板上小区建立，告知基带板上需要建小区的资源
  发送系统消息

## Slide 21: LTE小区激活流程(续)
小区射频资源管理
  上下行射频资源
    Tx载波：射频支路号/载波号、频点/带宽、CPRI A*C、发射功率
    Rx载波：射频支路号/载波号、频点/带宽、CPRI A*C
Notes: A*C：Antenna-Carrier，通常是天线信号的数字化表示，标识CPRI接口容量大小。

## Slide 22: LTE小区激活流程(续)
小区基带资源管理
  基带芯片SD6182
    上行与下行基带处理
    SCPRI基带数据通道
  通信芯片SD6602
    CPRI数据转发
    板间IDX2数据转发
  CPU：L2/L3处理
  sRIO路由管理
    L2与基带、L2与L2之间高速数据通道
Notes: CPRI：Common Public Radio Interface，公共开放无线接口规范；
sCPRI：Similar/Simple CPRI，类CPRI：sCPRI协议衍生于CPRI协议。sCPRI应用于BBU板内、板间或框间的业务数据面接口；CPRI应用于BB-RF接口，也就是说CPRI接口一般对应SFP模块出光口；
sRIO：Serial Rapid IO，串行快速IO：Rapid IO是基于数据包交换的一种开放式互连技术标准，主要应用于嵌入式系统内部互连，支持芯片到芯片、板到板间的通讯连接；
FPGA：Field Programmable Gate Array，现场可编程门阵列：是当今数字系统设计的主要硬件平台，其主要特点就是完全由用户通过软件进行配置和编程，从而完成某种特定的功能，且可以反复擦写。在修改和升级时，不需额外地改变PCB 电路板，只是在计算机上修改和更新程序，使硬件设计工作成为软件开发工作，缩短了系统设计的周期，提高了实现的灵活性并降低了成本。

## Slide 23: LTE小区去激活流程
小区去激活触发点
  MML命令、审计、单板/器件故障
  主控单元通知各子模块去激活小区配置，并停止向空口发送数据
小区去激活主要流程
  遍历小区状态迁移表，进入小区删除状态机处理
  同时下发删除BBI，去激活CR，删除UEM和释放CR消息
  接收到BBI、UEM、CORE和CRM的响应后，统一完成去激活处理

## Slide 24: 目 录
LTE小区建立流程
  2.1 LTE小区状态概述
  2.2 LTE小区建立与删除
  2.3 LTE小区重配置

## Slide 25: LTE小区重配置触发
小区重配置触发点
  MML改变小区配置、小区算法改变小区配置
  eNodeB和UE都要使用小区级配置参数和算法参数，小区重配置保证这类参数在eNodeB侧和UE侧同步生效
    MOD CELL修改非激活状态和管理状态字段
    重配置导频功率
    修改了导致重配置的小区级参数表
    修改功率license
    修改上行64QAM license

## Slide 26: LTE小区重配置流程
小区重配置主要流程
  系统消息更新
  配置下发
    重配置BBI
    如果修改PDSCHCFG表则重配置UEM
    修改PDSCHCFG表同时重配置CRM
  数据更新

## Slide 27: LTE小区重配置系统消息
系统消息包括MIB、SIB
  系统消息广播流程
简称 | 内容 | 类别
MIB | 下行带宽、系统帧号、PHICH配置信息 | 基本信息
SIB1 | 小区接入信息、其他SIB的调度信息 | 
SIB2 | 无线公共资源配置信息 | 
SIB3 | 小区重选公共信息、同频重选信息 | 小区重选
SIB4 | 同频重选的邻区信息 | 
SIB5 | 异频重选信息 | 
SIB6 | UTRA重选信息 | 
SIB7 | GERAN重选信息 | 
SIB8 | CDMA2000重选信息 | 
SIB10 | ETWS PN | 预警系统
SIB11 | ETWS SN | 
SIB12 | CMAS | 
SIB13 | MA信息、MCCH调度信息 | MBMS
SIB15 | SAI信息 | 
SIB16 | 系统时间信息 | 
Notes: System Information (SI) messages：除SIB1外的SIBs的“容器”，即一个或多个具有相同传输周期的SIBs的集合；每个SI的周期及包含哪些SIB，由SIB1中的调度信息SchedulingInfoList指定。

## Slide 28: LTE小区系统消息修改
普通系统消息更新在BCCH修改周期边界发生，eNodeB从该点起广播更新的系统消息，UE从该点起重新获取系统消息
  SFN mod m = 0，其中m是BCCH修改周期
  eNodeB通过两种方式通知UE普通系统消息更新
    携带systemInfoModification的Paging
    SIB1中的systemInfoValueTag变更
Notes: SFN：System Frame No，系统帧号。

## Slide 29: LTE小区系统消息更新
eNodeB更新系统消息，至少发满一个寻呼周期的寻呼。假设默认寻呼周期是128rf，则修改周期是默认寻呼周期的2倍
  情况一：参数修改发生在第一个寻呼周期
  情况二：参数修改发生在第二个寻呼周期
Notes: 以上两种情况描述无线参数修改发生的时间点不同，会引起系统消息更新的时间点。

## Slide 30: 目 录
LTE小区建立关键参数
  3.1 小区建立部署关键参数
  3.2 载频资源分配关键参数
  3.3 RRU&BBI配置关键参数
  3.4 License配置关键参数

## Slide 31: LTE小区部署配置
小区配置流程
ADD BRD
ADD RRUChain
ADD RRU
ADD Sector
ADD SecorEqm
ADD BaseBandEqm
ADD CnOperator
ADD CnOperatorTa
ADD Cell
ADD EUCellSectorEqm
ADD CellOp
ACT Cell

## Slide 32: LTE小区资源映射配置关系
同一小区的RRU射频通道抽象为扇区设备SectorEqm
  非多扇区小区：EucellSectorEqm
  多扇区小区： EuSectorEqmGroup
    SFN小区、多MPRU聚合小区、数字合路小区
扇区 （ SECTOR）
扇区设备 （ SECTORQM）
小区扇区设备 （ EUCELLSECTORQM）
小区扇区设备组 （ EUSECTORQMGROUP）
基带设备组 （ BASEBANDEQM）
小区 （CELL）
Notes: 提供覆盖是小区最基础的功能，覆盖区域就成为扇区，添加扇区（ADD SECTOR）确定了这片覆盖下所有的RRU和天线。覆盖这一扇区的RRU可以有多个，而且可以是不同频段的，扇区不能直接跟小区挂钩，因为小区配置的频段频点信息肯定是小区内所有RRU通用的，所以在同一个扇区下，属于同一个小区的RRU的天线就抽象出了扇区设备（SECTOREQM）；
扇区设备和基带设备与小区之间的绑定关系是通过小区扇区设备组(EUSECTOREQMGROUP)和小区扇区设备(EUCELLSECTOREQM)来控制的。小区扇区设备组（EUSECTOREQMGROUP）目前只允许用于数字合路小区、多MPRU聚合小区、SFN小区。

## Slide 33: 小区建立故障定位步骤
小区建立失败后上报告警，通过告警台查找对应小区告警
  打开小区告警详细信息，找到对应小区建立失败的“具体问题”

## Slide 34: 小区建立故障定位步骤(续)
通过DSP CELL查询小区动态信息参数
  查看返回结果中的“最近一次小区状态变化的原因”字段
  通过告警的“具体问题”和动态参数的“最近一次小区状态变化的原因”去定位小区建立故障

## Slide 35: 小区建立预处理过程故障
小区建立失败原因 | 原因说明 | 具体问题描述
小区必须存在至少一个小区运营商 | 运营商信息配置错误，比如独立模式下，只能配置1个组运营商；分载频共享模式下，小区PLMN最多配置1个；共载频模式下， 小区最多配置6个。需要检查小区的运营商配置是否正确 | 其他配置信息错误
深度节能状态禁止小区建立 | 1、通过告警台查找是否有电源模块相关告警？ 2、解决对应的告警 | 其他配置信息错误
基站处于自动下电状态 | 基站处于射频模块自动下电状态。修改MOD ENODEBAUTOPOWEROFF配置，把自动上下电开关关掉 | 其他配置信息错误
基带板资源不存在 | 查看小区关联的基带板是否都被闭塞或者基带板不可用，可以通过告警台查看是否有小区相关的基带板告警上报？ | 其他配置信息错误
基带处于闭塞状态 | 通过DSP BRD查看小区关联的基带板是否都被闭塞？需要解闭塞BBI | 其他配置信息错误
无可用的RRU载波资源 | 小区关联的射频模块的通道不可用。通过告警台查看小区关联的射频模块是否有告警上报？ | 小区物理资源故障
RRU载波资源分配失败 | 双拼RRU，只有一个RRU可用，另外一个RRU还开工，小区会启动定时器，等另外一个RRU开工，或者超过3分半钟后，才会激活小区 | 小区组网配置错误
RRU处于驻波测试状态 | RRU处于驻波测试状态，小区不能激活，需要停止RRU的驻波测试 | 小区组网配置错误
RRU处于闭塞状态 | RRU处于闭塞态，小区不能激活，需要解闭塞RRU | 小区组网配置错误
小区使用的S1链路异常 | 通过告警台查看是否存在S1链路故障？如果存在，那么解决此告警 | 外部链路故障

## Slide 36: 小区建立定位-查询硬件资源是否正常
通过DSP BRD查询可用的基带板与小区使用的RRU状态
  重点查看“管理状态”和“可用状态”
  基带资源：LTE的基带资源采用资源池的形式。针对UBBP，需要执行DSP ENODEBFDDBBRES或DSP ENODEBTDDBBRES查看UBBP是否可用
Notes: LTE的基带资源默认是采用的基带资源池的，即无需指定小区使用哪块基带板，小区会遍历基站中可用的基带资源，并找到可用的基带板把小区建立起来，这样的好处就是具备一定的健壮性，当部分基带资源不可用的时候，小区会尝试其他可用的基带资源把小区建立起来。

## Slide 37: 目 录
LTE小区建立关键参数
  3.1 小区建立部署关键参数
  3.2 载频资源分配关键参数
  3.3 RRU&BBI配置关键参数
  3.4 License配置关键参数

## Slide 38: 小区基带资源池配置
查看已建立的小区是否已经达到基带板和RRU的规格上限
  执行LST EUCELLSECTOREQM查看小区是否绑定基带资源
    取值255表示不指定小区使用的基带设备，此时小区使用的基带板在基站所有基带板范围内进行选择，优先选择小区对应的RRU直连的基带板
    其它取值表示指定小区使用的基带设备，此时小区只能使用该基带设备中包含的基带板，优先选择小区对应的RRU直连的基带板
Notes: LTE的基带资源默认是采用的基带资源池的，即无需指定小区使用哪块基带板，小区会遍历基站中可用的基带资源，并找到可用的基带板把小区建立起来。

## Slide 39: 小区基带处理板查询
小区绑定基带资源组，执行DSP CELL查看基带板上建立小区使用的基带处理板信息
  主基带处理板信息
    L2处理板信息
  服务基带处理板信息
    L1处理板信息
  资源分配规格原则
    普通小区不支持分开
    SFN小区需分别计算已建立小区是否达到基带板的处理能力上限
Notes: 当基站是满配置组网即无剩余基带资源，或者多种类型基带板混插的时候，由于板件差异，规格等问题，资源池就失去了优势，反而可能造成问题，所以这两种场景下，建议绑定基带资源。
小区的主基带处理板信息就是小区L2所在基带板，当小区为多载波小区时，小区可能存在多个L1，但是小区L2只能在一块板子上，此处显示为小区L2所在基带板。

## Slide 40: 小区射频通道资源状态
执行DSP RXBRANCH / DSP TXBRANCH查看射频通道状态
  接收通道状态
    逻辑开关
    物理开关
  发射通道状态
Notes: 确认接收和发射通道的物理和逻辑状态都是打开状态。

## Slide 41: 小区建立CR载频资源分配过程故障
小区建立失败原因 | 原因说明 | 具体问题描述
RRU载波资源配置失败 | 1）射频模块的链、环不可用 2）射频模块处于节能下电模式 3）多模场景下，接口板的CPRI端口带宽不足 4）软件内部运行异常 | 小区参数配置不正确
配置的频点不被支持或配置的频点数超出支持的载波数 | 检查小区的配置和射频模块是否兼容？ | 频点设置错误
双模网络频率重叠 | 检查RRU上多载波小区的频点是否重叠？ | 频点设置错误
上行/下行频点生效失败 | 调整小区的上行/下行频点配置 | 频点设置错误
小区带宽超出RRU支持范围 | 1、修改小区带宽配置 2、检查射频模块和当前小区配置是否一致？确认是否需要更换射频模块 | 带宽配置错误
小区制式不在射频模块配置的制式范围 | RRU配置的制式和小区配置的制式不一致，需要修改RRU支持的制式或者修改小区的制式 | 单板类型与规划不一致
分配小区CPRI资源失败 | 没有足够的CPRI资源分配给此小区，常见如下原因： 1、CPRI端口没有协商到最优速率，请检查CPRI速率 2、CPRI端口带宽不足，请确认小区是否需要配置为CPRI压缩小区？ | CPRI配置错误
时钟资源不可用 | 时钟资源不可用，会导致TDD制式小区不可用。通过告警台可以查看时钟源告警，请先解决此告警 | 时钟不可用

## Slide 42: 小区基带资源背板汇聚
小区绑定的基带资源与小区使用的RRU之间需要有连通
  BBU3900基带板CPRI汇聚IDX2通道连接示意
BBPslot0
BBPslot2
BBPslot1
BBPslot5
BBPslot3
BBPslot4
Notes: BBU3910将全面放开CPRI汇聚限制，任意两块基带板间均有连通性。

## Slide 43: 小区建立CR载频资源分配过程故障(续)
小区建立失败原因 | 原因说明 | 具体问题描述
PUCCH RB数超过系统带宽 | 修改小区PUCCH RB数配置 | 带宽配置错误
PUCCH扩展RB数配置过大导致小区建立失败 | PUCCH扩展RB数配置过大，需要检查、调整PUCCH配置信息 | 其他配置信息错误
跳频偏置与系统上行带宽和Nsb冲突 | 修改小区PUSCHCFG的跳频偏置配置，相关参数详见MML命令参考 | 其他配置信息错误
PRACH和PUCCH有交叠 | 调整PrachCfg和PucchCfg配置，相关参数详见MML命令参考 | 其他配置信息错误
PRACH配置索引非法 | 修改PrachCfg配置，相关参数详见MML命令参考 | 其他配置信息错误
PRACH前导格式非法 | 修改PrachCfg配置，相关参数详见MML命令参考 | 其他配置信息错误
分配IDX2通道失败 | 1、基带处理板和接口板间的通道带宽不足 2、LBBPc板只支持与一个单板建立板间通道链接，不支持再与其他单板建立板间通道 1）通过DSP CELL查找已经激活的小区所在的基带板，并找出基带处理板和接口板不是同一个单板的小区 2）判断这些小区是否可以调整成基带处理板和接口板在同一个单板。 如果能够调整过来，那么去激活小区，修改小区配置，绑定小区所在的基带板配置（通过MOD EuCellSectorEqm） 3）如果上面的步骤解决不了问题，那么需要更换单板，比如把LBBPc板换成LBBPd板来达到扩充背板资源 | 外部链路故障
Notes: PUSCH信道的跳频偏置配置错误会与系统上行带宽、Nsb子带个数不兼容。

## Slide 44: 小区建立CR载频资源分配过程故障(续)
小区建立失败原因 | 原因说明 | 具体问题描述
基带资源分配失败 | 1、基带板支持的小区规格满足不了当前小区的配置规格，比如：一个基带板最大只支持3个小区，但绑定在此基带板的小区个数大于3个 2、基带板上芯片资源不足导致，此种场景需要检查基带板的配置规格 3、基带板上的芯片器件故障导致，可以通过告警模块确认是否存在芯片故障 4、小区配置的天线数超过基带板能够支持的小区最大天线数，比如LBBPd1只能支持最大2天线的小区，不能支持4天线的小区 5、FDD和TDD共站时，基带板制式和小区的制式不匹配 6、小区的基带处理和射频通道链路不可达，比如：CPRI接口配置在4槽基带板，而指定小区处理板在1号槽，由于BBU3900的1号槽和4号槽无联通性会导致基带输出的数据不能到达接口板 7、小区的处理板与接口板不在同一个单板上，并且处理板与接口板中至少有个是LBBPc板时，小区不能建立在不支持去掉子载波标识的RRU上（如V1、V2 RRU模块） 8、基带板为LBBPc时，有如下限制： 1）最大只能支持3个小区，单小区为4收或4发天线配置且带宽为15M/20M，只能支持1个小区 2）4T4R 小区且使用AAU，不允许在LBBPc板激活 3）不支持2T8R小区，不支持跨板双拼RRU小区类型 9、基带板为LBBPd板是，有如下限制： 1）LBBPd1板最大只支持2T2R小区，最大小区个数为3 2）LBBPd2板最大只支持4T4R小区，最大小区个数为3 3）LBBPd3板最大支持6小区，每小区最大4天线 4）LBBPd4板最大支持3个FDD小区，每小区最大支持2T8R 5）LBBPd4板不支持2个4R小区或者1个4R和1个2R小区建在一个基带芯片上 6）LBBPc/LBBPd板存在ULCOMP激活的小区时，最大只能支持3个小区 | 单板类型与规划不一致

## Slide 45: 小区建立CR载频资源激活过程故障
小区建立失败原因 | 原因说明 | 具体问题描述
小区时延检查失败 | 1、小区为40KM拉远时，LBBPd板最大只能支持3个小区（LBBPd3板最大支持20KM拉远 6小区） 2、基带板为LBBPd3板时，如果1个芯片分配2个小区，且小区间的时延差大于50us，第二个小区不能激活 | 时延检查错误
同一基带板上不同小区之间下行中射频传输时延差异过大 | 同一基带板上不同小区之间下行中射频传输时延差异过大 1、检查射频模块的光纤拉远是否超过20KM？ 2、检查射频模块的天馈时延的配置是否合理？ 3、检查射频模块链、环连接时，中间通道是否存在大时延的设备？ | 小区组网配置错误

## Slide 46: 目 录
LTE小区建立关键参数
  3.1 小区建立部署关键参数
  3.2 载频资源分配关键参数
  3.3 RRU&BBI配置关键参数
  3.4 License配置关键参数

## Slide 47: 小区建立RRU资源能力
执行DSP RRU查询小区使用的RRU动态信息
  接收、发射通道个数
  每接收、发射单元支持的载波数
    制式支持与载波数
  发射通道最大输出功率
    决定PDSCHCFG中RS功率
Notes: 如果小区使用的RRU上载波数已尽达到上限，小区射频资源将分配失败。

## Slide 48: 小区建立RRU配置过程故障
小区建立失败原因 | 详细原因说明 | 具体问题描述
射频模块不支持此小区制式 | RRU模块硬件能力不支持RAT配置的制式，需要更换RRU或者修改小区的制式 | 单板类型与规划不一致
RRU不支持客户化带宽 | 1、修改小区客户化带宽配置 2、更换支持客户化带宽的射频模块 | 带宽配置错误
小区功率超过RRU能力 发射功率生效失败 | 小区配置的功率超过RRU支持的能力，请检查小区功率和RRU支持的功率范围是否匹配？不匹配的话，根据RRU支持的最大功率，调整小区功率相关的配置参数，比如：导频功率、Pb、PA等 | 功率配置错误
载波重配失败 | 1、功率重配失败，RRU没有生效 2、射频模块重配置流程冲突，比如多个载波功率修改同时到RRU生效，导致RRU返回功率生效失败等 调整小区的最大发射功率，并重新下发到RRU | 小区物理资源故障
小区频率超出RRU支持范围 | 1、小区频率超出RRU支持范围 2、射频模块不支持此频段 检查小区上下行频点配置，根据RRU支持的频率范围，修改小区的上下行频点或者更换能够支持此频段的射频模块 | 频点设置错误
小区使用RRU/RFU不支持小区数字合路 | 1、修改小区多RRU合并组网配置 2、确认射频模块是否支持数字合路？ | 其他配置信息错误
CPRI压缩时不支持扩展CP | 修改小区CPRI压缩和扩展CP配置 | 其他配置信息错误
小区使用RRU/RFU不支持CPRI压缩，压缩配置失败 | RRU不支持小区配置的CPRI压缩模式，需要检查相关RRU和小区配置是否配套？ | CPRI配置错误

## Slide 49: 小区建立BBP资源能力
执行LST BBP查询基带板配置信息
  查询基带工作制式：LTE FDD / LTE TDD
执行DSP BRDMFRINFO查询基带板制造信息
  基带处理板的类型是否LBBPc板，LBBPc板能力较弱，限制较多
Notes: LBBPc板支持背板转发的能力比较弱，目前不支持双拼跨LBBPc板。如果处理板或者接口板是LBBPc板的话，还需要检查RRU的能力是否支持LBBPc板背板跨板转发。

## Slide 50: 小区建立BBU配置过程故障
小区建立失败原因 | 详细原因说明 | 具体问题描述
同一个基带板上的小区上下行循环前缀长度不一致 | 1、把基带板上所有小区的上下行循环前缀长度改成一致 2、如果部分小区需要配置不同的上下行循环前缀，那么需要指定小区的基带板组为其他单板 | 其他配置信息错误
LBBPc板不支持CPRI压缩 | FDD制式小区只有LBBPd、UBBP才能支持CPRI压缩，修改小区的基带板组配置，把小区调整建立到LBBPd单板，或者更换基带板类型，或者把小区的CPRI压缩模式改为非压缩模式 | 单板类型与规划不一致
载波组合超出RRU载波规格 | 小区的配置超过RRU支持的载波数，请修改小区配置 | 其他配置信息错误
LBBPc板不支持数字合路的小区类型 | 只有LBBPd、UBBPd才能支持，修改小区的基带板组配置，调整到LBBPd单板 | 单板类型与规划不一致
LBBPc板不支持室分小区 | 修改小区的基带板组配置，调整到LBBPd单板 | 单板类型与规划不一致
LBBPc板配置为TDD工作模式时,crsPortNum必须为跟物理天线数一致 | 修改小区的CrsPortNum配置 | 单板类型与规划不一致
小区的发送和接收模式不支持4T4R、2T8R、4T8R或8T8R | 小区使用的基带板基带资源容量模式为大容量模式时，小区的发送和接收模式不支持4T4R、2T8R、4T8R或8T8R，需要修改小区配置 | 单板类型与规划不一致
小区不支持高铁，扩展cp及子帧内跳频功能 | 小区建立在LBBPd3板时，且基带板配置为大容量模式，小区不支持高铁、扩展CP及子帧内跳频功能等特性，需要修改小区配置 | 单板类型与规划不一致

## Slide 51: 目 录
LTE小区建立关键参数
  3.1 小区建立部署关键参数
  3.2 载频资源分配关键参数
  3.3 RRU&BBI配置关键参数
  3.4 License配置关键参数

## Slide 52: 小区建立相关License配置限制
小区建立失败原因 | 详细原因说明 | 具体问题描述
获取小区数的license资源失败 | 小区数的License资源不足，实际使用值大于配置值 | License能力限制
获取小区功率的license资源失败 | 获取小区功率的license资源失败，实际使用值大于配置值 | License能力限制
获取小区带宽的license资源失败 | 获取小区带宽的license资源失败，实际使用值大于配置值 | License能力限制
获取小区接收分支的license资源失败 | 获取小区接收分支的license资源失败，实际使用值大于配置值 | License能力限制
获取高速小区资源的license资源失败 | 获取高速小区资源的license资源失败，实际使用值大于配置值 | License能力限制
获取扩展CP的license资源失败 | 获取扩展CP的license资源失败，实际使用值大于配置值 | License能力限制
获取2T8R天线模式license资源失败 | 获取2T8R天线模式license资源失败，实际使用值大于配置值 | License能力限制
获取扩展小区半径的license资源失败 | 获取扩展小区半径的license资源失败，实际使用值大于配置值 | License能力限制
获取超高速小区资源license资源失败 | 获取超高速小区资源license资源失败，实际使用值大于配置值 | License能力限制
获取客户化带宽的license资源失败 | 获取客户化带宽的license资源失败，实际使用值大于配置值 | License能力限制
获取小区多载波license资源失败 | 获取小区多载波license资源失败，实际使用值大于配置值 | License能力限制
获取SFN小区license资源失败 | 获取SFN小区license资源失败，实际使用值大于配置值 | License能力限制
获取FDD与TDD RRU混合级联的license资源失败 | 获取FDD与TDD RRU混合级联的license资源失败，实际使用值大于配置值 | License能力限制
多制式license不足 | 多模组网时,无足够的扇区、射频License资源等。 | 多模License受限
Notes: 通过“DSP LICENSE”命令检查当前小区分配值和实际使用值大小；
如果实际使用值已经超过License分配值，那么需要安装容量更大的License。

## Slide 53: 小区业务检查
License限制检查
  执行CHK DATA2LIC检查配置数据校验
小区建立成功是否一定能确定让UE附着成功呢？
  执行DSP ALLUEBASICINFO查询接入该小区的用户信息

## Slide 54: 问 题
影响小区建立成功的因素有哪些呢？
小区重配置过程中会去激活小区而影响业务吗？